## Slide 1: РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРЕДСКАЗАНИЯ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА И СРАВНЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ В ПЛАНЕ И ПО ВЫСОТЕ ДАВАЕМЫХ, СИСТЕМАМИ ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU
Дипломная РАБОТА
по специальности Радиоэлектронные системы и комплексы (11.05.01)
Студента Тасканова Владислава Евгеньевича
группы ЭР-15-16
Кафедра радиотехнических систем НИУ «МЭИ»
Научный руководитель
Доцент кафедры РТС Шатилов Александр Юрьевич

## Slide 2
Цель работы – произвести статистическое сравнение по точности четырех современных глобальных СРНС: ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU.
Задачи:
1. Разработка алгоритма предсказания точности навигационного приемника по широте, долготе и высоте при работе по системам ГЛОНАСС или GPS.
2. Разработка алгоритма предсказания точности навигационного приемника по широте, долготе и высоте при работе по системе GALILEO.
3. Разработка алгоритма предсказания точности навигационного приемника по широте, долготе и высоте при работе по системе BEIDOU.
4. Проведение статистического эксперимента по сравнению точности в плане и по высоте, даваемой системами ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU.

## Slide 3: Постановка и решение задачи
Постановка задачи:
Оценить координаты потребителя {x,y,z} с учетом ошибок SISRE
Введем вектор состояния
Введем вектор вторичных наблюдений псевдодальностей
Вектор погрешностей псевдодальностей
.
Далее путем преобразований получим выражение
Введенная матрица дисперсий погрешностей вторичных наблюдений, где k – номер видимого навигационного космического аппарата.
где

## Slide 4: Постановка и решение задачи
Получим итоговое выражение
Где ковариационная матрица
4
На главной диагонали матрицы – компоненты вектора состояний , которые будут являться оценкой погрешности определения координат потребителя.
Значения предельной погрешности пересчитываются в топоцентрическую систему координат ENU и рассчитываются как:
Предельная погрешность в плане
Предельная погрешность по высоте

## Slide 5: Разработка программного обеспечения
Разработка программы велась в среде разработки CodeBlock, на языке С++.
ПО состоит из 54 модулей и 3560 строчек кода, используется 17 встроенных библиотек.
Данные значения альманаха и ошибок SISRE загружается с ИАЦ ГЛОНАСС, далее вводятся необходимые условия проведения эксперимента, все введенные значения обрабатываются и на выходе получаются значения СКО.
Входные данные | Выходные данные
Значения альманаха | Значения СКО
Ошибки SISRE | Сетка значений СКО, полученная в результате случайного распределения координат потребителя и времени, методом Монте-Карло
Значения широты, долготы, высоты и времени | Сетка значений СКО в зависимости от значений широты и случайного распределения значений долготы, высоты и времени.

## Slide 6: Разработка программного обеспечения
Графический вид программы

## Slide 7: Статистический эксперимент методом Монте-Карло
Определение предельной ошибки для случайно заданных величин
Задаем диапазон случайно заданных величин, которые распределяются по равномерному закону (таблица 1)
Характеристика | Диапазон
Широта | От -90˚ до 90˚
Долгота | От -180˚ до 180˚
Высота | От 0 до 15000 км.
Часы | От 0 до 24 ч.
Минуты | От 0 до 60 м.
Секунды | От 0 до 60 с.
Число | От 1 до 31
Месяц | От 1 до 12
Год | Задан строго 2021 год.
Таблица 1. Диапазон величин
Моделирование проводится в плане, итоговая формула расчета предельной ошибки примет следующей вид:
Загрузим альманахи и значения ошибок СКО и математического ожидания за 20 декабря 2021 года, обработаем значения с помощью, написанной программы, и получим четыре множества СКО
Было проведено 20000 экспериментов методом Монте-Карло

## Slide 8: Статистический эксперимент методом Монте-Карло
Гистограммы распределения предельной ошибки по уровню трех сигма по плоскости для GPS
Для системы BEIDOU получили нерелевантные значения
Наименьшая потенциальная ошибка определения координат является у GALILEO

## Slide 9: Статистический эксперимент методом Монте-Карло
Значение СКО и математического ожидания для ГНСС ГЛОНАСС, GALILEO, GPS, BEIDOU
Значения СКО и математического ожидания для BIEDOU больше, чем для остальных систем на порядок. Так же стоит отметить, что математическое ожидание в некоторых случаях равно СКО для системы BEIDOU, в отличие от остальных трех ГНСС, что подтверждает некорректность данных на ИАЦ.

## Slide 10: Статистический эксперимент методом Монте-Карло
Зависимость предельной ошибки по уровню трех СКО для диапазона широты от -90˚ до 90˚ и случайного распределения значений долготы, высоты и времени для ГНСС ГЛОНАСС, GPS, GALILEO
Определение предельной ошибки для случайно заданных величин

## Slide 11: Заключение
В среднем по земному шару наиболее точной системой является GALILEO, на втором месте GPS, потом ГЛОНАСС. Охватить систему BEIDOU не удалось из-за отсутствия альманахов на большую часть группировки и недостоверности данных SISRE на сайте ГЛОНАСС ИАЦ
Средние значения предельной ошибки по уровню 3 сигма за счет космического сегмента в плоскости на полюсах для системы ГЛОНАСС составляет 3.6 метра, для системы GPS составляет 1.25 метра, для системы GALILEO составляет 0.85 метра.
Система GPS имеет наибольшую доступность, за счет большего числа НКА. По статистическим экспериментам получилось, что с помощью системы GPS не удалось решить навигационное уравнение из-за нахождения меньше четырех спутников в зоне видимости для потребителя в 0.12% экспериментов из 20000, для системы ГЛОНАСС этот показатель составляет 0.24%, для системы GALILEO - 0.79%.
Разработано программное обеспечение для анализа изменения погрешности за счет космического сегмента ГНСС ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU